## Slide 1
Разработка цифровых ИС на примере микроконтроллерного ядра SCR1 - HDL описание

## Slide 2: Что такое HDL
HDL (Hardware Description Language) – язык описания аппаратуры, использующийся для описания структуры и поведения цифровой интегральной схемы.
Основное отличие от языков программирования – описание параллелизмов процессов в цифровой ИС.

## Slide 3: Наиболее популярные языки
HDL
Verilog/
SystemVerilog
VHDL

## Slide 4: Основные конструкции SystemVerilog
SystemVerilog
Синтезируемое подмножество
Не синтезируемое подмножество
Уровень переключателей (транзисторов)
Уровень логических вентилей
Уровень потока данных
Поведенческий уровень
В основном данные уровни используются для описания цифровых ИС

## Slide 5: Модули в SystemVerilog
Основной строительный блок в Verilog.
Содержит HDL-описание (на любом из 4-х уровней абстракции) устройства, а также т.н. “инстансы” (экземпляры других модулей).
Взаимодействует с внешней средой моделирования/реализации только через порты; внутренности модуля скрыты от окружающей среды.

## Slide 6: Уровень потока данных
На уровне потока данных устройство описывается в терминах обработки данных и математических/логических операций.
Основная конструкция – постоянное присваивание (ключевое слово “assign”).
Пример мультиплексора 2-в-1:
assign out = sel ? in1 : in2;

## Slide 7: Поведенческий уровень
Высокий уровень абстракции -> проще сконцентрироваться на архитектуре проекта.
Схож с программированием на языке высокого уровня (возможно использование конструкций if/else, for, case и т.д.).
Гибкие лексические конструкции.
Могут быть ошибки вследствие гибкости синтаксических конструкций.

## Slide 8: Поведенческий уровень
Основные синтезируемые поведенческие конструкции – процедурные блоки:
always_ff (последовательностная логика с управлением перепадом).
always_latch (последовательностная логика с потенциальным управлением).
always_comb (комбинационная логика).

## Slide 9: Поведенческий уровень
Пример описания мультиплексора 2-в-1:
always_comb
case(sel)
1'b0: in1;
1'b1: in2;
endcase

## Slide 10: Логический синтез
RTL описание
Перевод описания
Неоптимизированное внутреннее представление
Логическая оптимизация
Технологическое маппирование и оптимизация
Оптимизированная модель на уровне логических вентилей
Ограничения при проектировании
Библиотека доступных элементов (технологическая библиотека)

## Slide 11: Логический синтез

## Slide 12: Обзор микропроцессорного ядра SCR1
Микропроцессорное ядро «Syntacore «SCR1» – открытое микропроцессорное ядро на базе открытой архитектуры RISC-V.
Поддерживаемые базовые расширения:
RV32I – 32 целочисленных регистра, 47 целочисленных инструкций.
RV32E – 16 целочисленных регистров, 47 целочисленных инструкций.
Поддерживаемые расширения:
RVM – инструкции целочисленного умножения и деления.
RVC – сжатые 16-ти битные инструкции.

## Slide 13: Кластер SCR1
Кластер SCR1 содержит:
Микропроцессорное ядро (SCR1 core);
Маршрутизаторы памяти данных (DMEM router) и памяти инструкций (IMEM router);
Тесно-связанную память (Tightly-Coupled Memory);
Машинный таймер (Timer);
Мосты для внешних AXI/AHB интерфейсов памяти инструкций и данных (IMEM/DMEM AXI/AHB bridge).

## Slide 14: Конвейер обработки инструкций
SCR1 содержит простой конвейер, обрабатывающий инструкции строго по порядку и состоящий из следующих фаз:
Запрос инструкции;
Получение инструкции;
Декодирование инструкции;
Выборка операндов;
Арифметические и логические операции;
Операции загрузки/сохранения в память данных;
Управление потоком инструкций (расчёт следующего значение счетчика команд);
Запись результатов;
Данные фазы могут быть сконфигурированы в 2-4 стадии конвейера.

## Slide 15: Конвейер обработки инструкций

## Slide 16: Запрос инструкции
Во время фазы запроса инструкции к памяти инструкций отправляется запрос с адресом из регистра IMEM_ADDR или с адресом, вычисленным во время выполнения инструкции ветвления или прыжка.
Данная фаза может занимать произвольное число тактов в зависимости от задержки памяти инструкций.

## Slide 17: Получение инструкции
Во время фазы получения инструкции считанное 32 битное слово данных предварительно декодируется, т.е. определяется тип содержащихся в нем инструкций, например, две RVC инструкции или одна RVI инструкция.
Предварительно декодированная инструкция отправляется в очередь инструкций или напрямую в декодер в зависимости от конфигурации ядра.

## Slide 18: Декодирование инструкции
Во время данной фазы формируются управляющие сигналы для других фаз и извлекается непосредственное значение (immediate).
Полученные сигналы помещаются в очередь выполнения или пересылаются напрямую в логику выполнения инструкции в зависимости от конфигурации.

## Slide 19: Выборка операндов
Во время данной фазы происходит выборка операндов. Источниками операндов могут служить:
Многопортовый регистровый файл, содержащий регистры общего назначения (MPRF);
Регистровый файл управления и состояния (CSRF);
Непосредственное поле инструкции;
Счетчик команд.
Данная фаза необходима только для инструкций, требующих операции с операндами

## Slide 20: Арифметические и логические операции
Во время данной фазы выполняются арифметические или логические операции над операндами.
Умножение занимает 1 или 32 такта в зависимости от конфигурации. Деление всегда занимает 33 такта.
Данная фаза необходима только для инструкций, выполняющих арифметические или логические операции.

## Slide 21: Операции загрузки/сохранения в память данных
Во время данной фазы осуществляются операции с памятью данных.
Данная фаза может занимать произвольное число тактов в зависимости от задержки памяти данных.
Данная фаза необходима только для инструкций, выполняющих операции с памятью.

## Slide 22: Управление потоком инструкций
Во время данной фазы вычисляется следующее значение программного счетчика.
Обычно, значение программного счетчика увеличивается на 4 для 32-битных инструкций и на 2 для 16-битных инструкций. Исключением являются инструкции прыжка, ветвления, возникновение исключений, прерываний и т.д.

## Slide 23: Запись результатов
Во время данной фазы происходит обновление регистров общего назначения (MPRF), регистров контроля и состояния (CSR) и программного счетчика значениями, вычисленными во время выполнения предыдущих фаз.

## Slide 24: Конфликты
Конфликты данных: не возникают, поскольку выборка операндов и фиксация результатов происходит на одной стадии конвейера.
Структурные конфликты: если несколько инструкций нуждаются в одном аппаратном ресурсе, выполнение более поздней инструкции останавливается до освобождения данного ресурса более ранней инструкцией.
Конфликты управления: когда конвейеру выполнения инструкций требуется изменить значение программного счетчика на новое значение (не увеличение на 4 или 2), конвейер очищается от последующих инструкций, а выборка начинается с начинается с нового значения программного счетчика.

## Slide 25: Конфигурации конвейера
2 стадии:
  Стадия запроса инструкции.
  Стадия получения инструкции, декодирования и выполнения.
  3 стадии:
  Стадия запроса инструкции.
  Стадия получения инструкции и декодирования.
  Стадия выполнения инструкции.
  4 стадии:
  Стадия запроса инструкции.
  Стадия получения инструкции.
  Стадия декодирования инструкции.
  Стадия выполнения инструкции.

## Slide 26: Контроллер прерываний
Микропроцессорное ядро SCR1 имеет опциональный интегрированный программируемый контроллер прерываний (англ. Integrated Programmable Interrupt Controller, IPIC).
Контроллер прерываний поддерживает до 16 линий прерываний (внешний вывод для подключения источника прерывания) и до 16 соответствующих векторов прерываний (номер внешнего прерывания, генерируемый на запрос прерывания). Каждая линия прерывания статически соответствует вектору прерывания.

## Slide 27: Контроллер прерываний

## Slide 28: Контроллер прерываний
Каждый вектор прерывания имеет фиксированный приоритет. Вектор с наименьшим номером имеет высший приоритет.
Контроллер прерываний поддерживает т.н. вложенные прерывания (англ. nested interrupts), т.е. прерывания, возникшие во время обработки другого прерывания и имеющие более высокий приоритет.
IPIC поддерживает опциональный 2-х стадийный синхронизатор линий прерываний.
Программирование IPIC осуществляется с помощью специальных регистров.
Больше информации о IPIC приведено в разделе 7 спецификации SCR1, приведенной в [1].

## Slide 29: Подсистема отладки
Подсистема отладки используется для тестирования и управления ядром, а также модулями кластера. Подсистема отладки содержит следующие модули:
TAP контроллер (TAPC).
TAP синхронизатор.
System Control Unit (SCU).
Debug Module Interface (DMI).
Debug Module (DM).
Hart Debug Unit (HDU).
Trigger Debug Unit (TDU).

## Slide 30: Подсистема отладки

## Slide 31: TAP контроллер
TAP (Test Access Port) – интерфейс, используемый для управления JTAG.
TAP контроллер управляет операциями JTAG и представляет собой конечный автомат с 16 состояниями.
Больше информации о TAP приведено в разделе 8.2 спецификации SCR1, приведенной в [1].

## Slide 32: TAP синхронизатор
Период тактового сигнала JTAG должен быть в 12 и более раз больше, чем тактовый сигнал остальной логики. Таком образом, TAP контроллер и модули, которыми он управляет, находятся в различных тактовых доменах.
Для синхронизации данных тактовых доменов используется TAP синхронизатор.

## Slide 33: System Control Unit
Данный модуль управляет подсистемой сброса ядра, включая набор регистров управления и состояния и схему сигналов сброса.
Схема сброса осуществляет синхронизацию входных сигналов сброса и обеспечивает необходимые зависимости между входными сигналами сброса, внутренними генерируемыми сигналами сброса и основными продуктами SCU.
Больше информации о SCU приведено в разделе 8.3 спецификации SCR1, приведенной в [1].

## Slide 34: Debug Module Interface
Внешний отладчик коммуницирует с подсистемой отладки ядра через JTAG-интерфейс и TAP контроллер.
Модуль отладки (англ. Debug Module) является ведомым виртуальной шины, называемой Debug Module Interface (DMI), а TAP контроллер является ведущим.

## Slide 35: Debug Module
Модуль отладки (англ. Debug Module) реализует интерфейс трансляции между абстрактными операциями отладки и их конкретной реализацией. Он может поддерживать следующие операции:
Предоставление отладчику необходимой информации о реализации.
Позволяет останавливать и возобновлять работу одного харта* ядра.
Предоставляет статус, если харт* остановлен.
Предоставляет абстрактный доступ на чтение и запись регистров общего назначения остановленного харта*.
* Харт (англ. hart) – аппаратный поток.

## Slide 36: Debug Module
Предоставляет доступ к сигналу сброса, позволяющему выполнять отладку с самой первой инструкции после сброса.
Предоставляет механизм, позволяющий отлаживать харт* сразу после сброса (независимо от причины сброса).
Обеспечивает абстрактный доступ к регистрам харта*, не относящимся к регистрам общего назначения (CSR, PC).
Предоставляет программный буфер (англ. Program Buffer), чтобы заставить харт* выполнять произвольные инструкции.
Обеспечивает доступ к памяти с точки зрения харта*.
Больше информации о модуле отладки приведено в разделе 8.4 спецификации SCR1, приведенной в [1].
*Харт (англ. hart) – аппаратный поток.

## Slide 37: Hart Debug Unit
Модуль отладки аппаратного потока осуществляет контроль над отладочными функциями аппаратного потока и предоставляющий для этого интерфейс модулю отладки (Debug Module).
Он управляет переходами между состояниями отладки харта (сброс/запуск/отложенное состояние), а также процессом выполнения инструкций из программного буфера.

## Slide 38: Hart Debug Unit
При выполнении кода из программного буфера для харта действуют определенные правила, например, исключения не обновляют никакие регистры, а прекращают выполнение кода из программного буфера. Данные правила приведены в разделе 8.5.2 спецификации SCR1, приведенной в [1].
Больше информации о модуле отладки аппаратного потока приведено в разделе 8.5 спецификации SCR1, приведенной в [1].

## Slide 39: Trigger Debug Unit
Триггеры могут вызвать исключение точки остановы (англ. breakpoint exception) или вход в режим отладки без выполнения специальной инструкции, что полезно при отладке кода из ROM.
Триггер может срабатывать при выполнении инструкции по определенному адресу, чтении/записи по определенному адресу или при достижении выполнения определенного числа инструкций.
Триггеры не срабатывают в режиме отладки.
Больше информации о триггерах приведено в разделе 8.6 спецификации SCR1, приведенной в [1].

## Slide 40: Список использованных источников
SCR1 External Architecture Specification – URL: https://github.com/syntacore/scr1/blob/master/docs/scr1_eas.pdf.