## Slide 1: 1. Введение в ОСРВ и встраиваемые системы

## Slide 2: Введение в RTOS и встраиваемые системы Что такое система
Система – набор компонентов, собранных вместе для выполнения последовательности простых или сложных операций
Чисто механические
Механические + электрические
Механические + электрические + электронные
Электромеханические с точным управлением
Электромеханические и сетевые
Встраиваемая (электронная) система – комбинация аппаратных и программных компонентов, управляю механическими или электромеханическими системами
общего назначения
специального назначения
сетевые
По характеру контроля
Системы управления без обратной связи
Системы управления с обратной связью
Notes: Система — это набор компонентов, собранных вместе для выполнения последовательности простых или сложных операций. Несколько систем могут также работать вместе, создавая более сложные системы.
За последние сто лет в ходе промышленного и технологического прогресса были разработаны различные типы систем. В целом их можно разделить на пять категорий.
1. Чисто механические (например, двигатель внутреннего сгорания).
2. Механические и электрические (например, традиционное заводское оборудование).
3. Механические, электрические и электронные (например, программируемые логические контроллеры).
4. Электромеханические с точным управлением (например, числовое программное управление).
5. Электромеханические и сетевые (например, автоматизированные заводы).
Встраиваемые электронные системы (ВС) в основном построены из электронных компонентов и используются для управления механическими или электромеханическими системами.
Чаще их называют «встраиваемыми системами».
В зависимости от сферы применения их можно разделить на следующие категории:
• общего назначения: созданы для решения различных задач и могут быть запрограммированы в соответствии с требованиями приложения;
• специального назначения: создаются для конкретных приложений и не могут быть легко использованы повторно для других;
• сетевые: позволяют объединять различные ВС в сеть для удовлетворения прикладных требований, например, для управления группой машин в унисон, как на современной производственной линии.
ВС также можно классифицировать на основе характера контроля, который они налагают на систему — системой управления.
Системы управления обычно делятся на две группы.
1. Системы управления без обратной связи.
Это системы, не учитывающие вывод системы при определении последующих её операций. Такие системы обычно являются ручными или полуавтоматическими, где требуется определенное взаимодействие человека с системой.
2. Системы управления с обратной связью. Система способна получать обратную связь с выводом и компенсировать любые ошибки, обнаруженные в нём. Эти типы систем обычно являются автоматическими и требуют очень мало или вообще не требуют вмешательства человека в течение своего рабочего цикла.
Встраиваемые системы широко используются в промышленности; медицины; автомобильная промышленность; оборона.

## Slide 3: Введение в RTOS и встраиваемые системы Компоненты ВС
Аппаратные компоненты
Печатная плата (printed circuit board, PCB)
Электронные компоненты, установленные на печатной плате
Система отображения
Устройства ввода
Центральный контроллер
Программные компоненты
Программное обеспечение драйвера (пакеты поддержки платы, BSP (board support packages))
Промежуточное ПО
Прикладное ПО
Notes: Электронная встраиваемая система — это комбинация аппаратных и программных компонентов. Во встраиваемых системах аппаратное и программное обеспечение работают вместе для реализации требуемой функциональности системы. В зависимости от вида применения количество аппаратного и программного обеспечения в системе может варьироваться.
Аппаратные средства обычно представляют собой группу датчиков, соединенных вместе для сбора информации об окружающей среде и обмена ею с программными компонентами системы, которые обрабатывают эту информацию и предпринимают необходимые действия на её основе. Аппаратные компоненты могут также включать устройства ввода и вывода, чтобы получать ввод от пользователя, а также обмениваться с ним информацией. На слайде приведены некоторые специфические аппаратные компоненты встраиваемых систем
Печатная плата — это плата, которая удерживает электронные компоненты системы вместе; она также отвечает за обеспечение функциональности, такой как связь между электронными компонентами, механическая стабильность оборудования, стабильность сигнала и целостность сигнала.
Электронные компоненты, установленные на печатной плате, реализуют требуемую функциональность системы. Они работают согласованно для достижения требуемого потока управления и других функций системы.
Система отображения служит в качестве устройства вывода для отображения информации пользователю. Может варьироваться от набора небольших светодиодов до большого жидкокристаллического дисплея.
Устройства ввода, доступные во встраиваемых системах, обычно представляют собой небольшие клавиатуры или сенсорные экраны, которые позволяют пользователю подавать сигналы системе для получения ответа и управления поведением системы.
Встраиваемые системы также содержат центральный контроллер (микроконтроллер или микропроцессор), который отвечает за её общее управление, реагирование на возникающие ошибки и настройку реакции системы в соответствии с пользовательскими настройками и пользовательским вводом.
Программные компоненты также должны работать сообща, чтобы обеспечить требуемую функциональность, ожидаемую пользователем. Программные компоненты работают на центральном контроллере. Программное обеспечение служит прослойкой между пользователем и машиной, которой он управляет.
• Программное обеспечение драйвера — самый нижний уровень программного компонента встраиваемой системы, отвечает за управление аппаратным обеспечением. Он взаимодействует с аппаратурой на уровне регистров и обычно написан на языке программирования C или на языке ассемблера. Как правило, эта часть программного компонента предоставляется производителем контроллера и никогда не изменяется.
• Программное обеспечение промежуточного уровня отвечает за взаимодействие между драйвером и более высоким прикладным уровнем программного компонента. Одним из ключевых компонентов промежуточного ПО является операционная система, отвечающая за управление поведением системы в различных условиях эксплуатации. Она дает указания другим программным компонентам относительно того, какой компонент когда и как должен работать.
• Прикладное программное обеспечение — это верхний уровень программного компонента, непосредственно взаимодействующий с пользователем. Этот тип программного обеспечения создан для удобства пользователя и призван обеспечить большую гибкость и практичность для пользователя. Этот уровень также взаимодействует с промежуточным программным обеспечением

## Slide 4: Введение в RTOS и встраиваемые системы Типы операционных систем
Системы общего назначения (non-realtime operating system)
Не обязана выполнить задание за определенный промежуток времени
Требуют значительного объема памяти
Например, персональные компьютеры
Достаточно операционной системы из семейств Windows или Linux
Системы реального времени (real-time operating system)
Ограничена по времени
Событийно-ориентированные (event-driven) или с разделением времени (time-sharing)
Имеют ограниченный объем памяти
Например, система доставки лекарств
Операционная система должна определять приоритеты возникающих задач
Notes: Основываясь на требованиях пользователя к выполнению задач, системы можно разделить на системы реального времени (real-time operating system) и общего назначения (non-realtime operating system).
Системы, которые не обязаны отвечать на запрос пользователя в течение установленного времени, классифицируются как системы общего назначения. Примерами таких систем являются персональные компьютеры. Получив запрос от пользователя (например, копирование файла из одного места в другое), система не обязана выполнить задание за определенный промежуток времени, поскольку это не критичная по времени задача. Для таких систем достаточно операционной системы из семейств Windows или Linux. Кроме того, эти операционные системы требуют значительного объема памяти, который обычно недоступен для встраиваемых систем.
Система реального времени — ограниченная по времени система, имеющая чётко определенные, фиксированные временные ограничения. Обработка должна быть выполнена в течение определенного времени, иначе система выйдет из строя. Такие системы являются либо событийно-ориентированными (event-driven), либо с разделением времени (time-sharing). Первые переключают задачи на основе их приоритетов (это также называется вытесняющим планированием), вторые же переключают задачи на основе тактовых прерываний (clock interrupts). Большинство RTOS используют алгоритм вытесняющего планирования (preemptive scheduling).
Примером системы реального времени является оборудование, используемое в медицинских целях, например, система доставки лекарств. В этом случае система должна постоянно отслеживать свое состояние и реагировать на него в течение определенного времени, чтобы предотвратить любые негативные последствия для пациента.
В подобных системах операционная система должна определять приоритеты возникающих задач и предоставлять доступ к определенным компонентам программного управления для управления аппаратным обеспечением. Системы реального времени имеют ограниченный объем памяти, поскольку они малы и должны быть очень экономичными. Поэтому операционные системы, созданные для таких приложений, обычно имеют только функции, необходимые для конкретного типа оборудования, на которое они ориентированы, а также очень маленький объем памяти.

## Slide 5: Введение в RTOS и встраиваемые системы ОСРВ
Операционная система реального времени — это операционная система (ОС), предназначенная для обслуживания приложений, которые обрабатывают данные в реальном времени, то есть по мере их поступления, обычно без задержек. Ключевая характеристика — постоянство времени, необходимого для принятия и завершения задачи приложения.
Управляемые событиями (event-driven)
  Переключение задач на основе приоритетов
С разделением времени (time-sharing)
  Задачи переключаются как по регулярному тактовому прерыванию, так и по событиям
Notes: Операционная система реального времени (RTOS) — это операционная система (ОС), предназначенная для обслуживания приложений, которые обрабатывают данные в реальном времени, то есть по мере их поступления, обычно без задержек. Требования к времени обработки (включая любые задержки ОС) измеряются десятыми долями секунд или еще более короткими промежутками времени.
Ключевой характеристикой RTOS является постоянство количества времени, которое требуется для принятия и завершения задачи приложения. RTOS ценится больше за то, насколько быстро или предсказуемо она может реагировать, чем за объем работы, который она может выполнить за определенный период времени.
RTOS включает в себя усовершенствованный алгоритм планирования задач в системе. Гибкость планировщика позволяет более широко организовать работу компьютерной системы с различными приоритетами приложений в системе, но ОС реального времени чаще всего предназначена для определенного набора приложений.
Наиболее распространенными конструкциями RTOS являются
• Управляемые событиями (event-driven).
Задачи переключаются только тогда, когда требуется обслуживание события с более высоким приоритетом; этот тип алгоритма переключения называется вытесняющим или приоритетным планированием.
• С разделением времени (time-sharing).
Задачи переключаются как по регулярному тактовому прерыванию, так и по событиям; примером алгоритма переключения с разделением времени является round-robin.
Проекты с разделением времени переключают задачи чаще, чем это строго необходимо, но обеспечивают более плавную многозадачность, создавая иллюзию, что процесс или задача используется машиной единолично.